1) Zapytanie ofertowe w sprawie zamówienia o szacowanej wartości poniżej

30 000 euro

Nr 28 / 2017

1)Nazwa i adres zamawiającego: Muzeum Warszawy  Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa.

| 2)Opis przedmiotu zamówienia: | Przedmiotem umowy będzie: Roczne wykonywanie usług w zakresie świadczenia obsługi i konserwacji instalacji elektrycznych, roboty elektryczne zgodne z obowiązującymi przepisami, instrukcjami DTR urządzeń oraz zawartymi w dokumentacji powykonawczej w Muzeum Warszawy oraz jego Oddziałach tj.: 1) Centrum Interpretacji Zabytku Warszawa ul. Brzozowa 11/13 2) Muzeum Miejsce Pamięci Palmiry Palmiry, Czosnów 3) Muzeum Ordynariatu Polowego Warszawa ul. Długa 13/15 4) Muzeum Woli, warszawa, ul. Srebrna 12 5) Muzeum Warszawskiej Pragi, ul. Targowa 50/52 6) Muzeum Farmacji , ul. Piwna 31/33 7) Korczakianum, ul. Jaktorowska 6. 8) Muzeum Drukarstwa, ul. Ząbkowska 23/25. 9) Barbakan, ul. Nowomiejska (Rynek Starego Miasta) I. Prace w ramach stałych obowiązków: 1.Dwa przeglądy duże + dwa przeglądy małe agregatu prądotwórczego w Oddziale Muzeum Warszawy – Muzeum – Miejsce Pamięci Palmiry ( silnik, prądnica, zespół prądotwórczy oraz wyposażenie dodatkowe) 2.Opiniowanie parametrów technicznych i jakościowych zakupów urządzeń elektrycznych 3.Uczestnictwa w odbiorach modernizowanych instalacji elektrycznych w Muzeum Warszawy i Oddziałach 4. Pomiary kamerą termowizyjną stanu rozdzielnic elektrycznych w obiektach min 2 razy w roku w szczytowym obciążeniu. 5. Kontrola stanu i konserwacja rygli i stolarki drzwiowej wyposażonej w zamki elektromagnetyczne lub elektrotrzymacze drzwiowe kontrola min. raz w tygodniu. 6. Kontrola oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wraz z pomiarami ochronnymi minimum raz w roku. 7. Sprawdzenie funkcjonowania wyłączników głównych, pożarowych na obiektach raz w roku. 8. Bieżące monitorowanie i analiza zużycia energii czynnej oraz mocy biernej wraz z bieżącą modyfikacją ustawień przy kompensatorach mocy biernej. 9. Bieżąca kontrola rozdzielnic elektrycznych: - sprawdzenie połączeń śrubowych - stan aparatury modułowej - sprawdzenie stanu zadziałania wyłączników różnicowoprądowych przyciskiem „test” 10. Wymagania dla osób świadczących usługi: - minimum dwie osoby posiadające świadectwo kwalifikacyjne w zakresie obsługi urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do 1kV wraz z obsługą agregatów prądotwórczych i pomiarami ochronnymi instalacji elektrycznej np. SEP „E” - minimum jedna osoba posiadająca aktualne świadectwo w zakresie dozoru np. SEP „D” - minimum jedna osoba o wykształceniu wydyszmy inżynierski posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych - umiejętność czytania dokumentacji technicznej projektowej - obsługa programów typu AutoCad, Word, Excel - osoby posiadające aktualne szkolenie BHP i badania lekarskie - osoby powinny dysponować umiejętnością obsługi urządzeń pomiarowych, automatyki SZR i serowników programowalnych 11. Planowanie wstępnych założeń technicznych, modernizacyjnych obiektów Muzeum Warszawy w zakresie instalacji elektrycznych Jeden pracownik dyżurujący od godz: 8:00 do 16:00 na potrzeby Muzeum Warszawy i Oddziałów oraz zagwarantowana mobilność pracownika w dojazdach do Muzeum Warszawy i jego Oddziałów. II. Część otwarta umowy wyceniana wg 10ciu przykładowych czynności na potrzeby wyceny uśrednionej (tabela w załączeniu w formularzu ofertowym) 1. Roboczo-godzinowa 2. Roboczo-godzinowa w trybie awarii 3. Koszt dojazdu w trybie awarii Warszawa 4. Koszt dojazdu w trybie awarii Palmiry 5. Koszt wykonania instalacji: - montaż dodatkowego gniazdka 230V - montaż dodatkowego gniazdka RTV - montaż dodatkowego gniazdka internetowego - montaż dodatkowego wyłącznika - wykonanie nowego wypustu oświetleniowego - montaż dodatkowego gniazdka hermetycznego natynkowego - przeniesienie (montaż+ demontaż) istniejącego punktu elektrycznego - dodatkowy obwód 3-faz. wraz z zabezpieczenie nadprądowym do 32A - dodatkowy obwód 1-faz. wraz z zabezpieczeniem nadprądowym do 20A Dodatkowo: Udokumentowane doświadczenie pracy na zabytkach min 3 lata. Referencje minimum 3 obiekty w ciągu roku 2016. Czas reakcji na awarię. Ubezpieczenie OC firmy na min 50.000.00zł ZAKRES RZECZOWY ORAZ WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY SĄ OKREŚLONE W ZAŁĄCZNIKU NR 1. |
| --- | --- |
| 3)Pożądany termin wykonania: | Umowa od: luty 2017r. do: styczeń 2018r. |
| 4)Miejsce i forma składania ofert: | Osobiście Muzeum Warszawy, ul. Jezuicka 1/3 pokój nr 403 lub e-mail: rafal.konski@muzeumwarszawy.pl |
| 5)Termin składania ofert: | Do dnia: 09.02.2017r. do godziny: 15:00. |
| 6)Osoba do kontaktu ze strony zamawiającego: | Rafał Koński 600 665 918 lub 0225966731 Andrzej Karolak: 502244581 |
| Muzeum Warszawy w przypadku zaakceptowania zakupu przez kierownika jednostki i zagwarantowania finansowania realizacji zamówienia, spośród prawidłowo zgłoszonych kandydatur wybierze podmiot, któremu powierzy realizację zamówienia. Muzeum Warszawy zastrzega sobie prawo kontaktu jedynie z wybranymi podmiotami. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstawy do wysuwania roszczeń względem Muzeum Warszawy Muzeum nie ponosi kosztów sporządzenia oferty. |

# FORMULARZ OFERTOWY W ZAŁĄCZENIU.